## Slide 1
г. Саратов
2020 – 2021 уч. г.
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение
«Средняя Общеобразовательная Школа №72»
Презентацию подготовил
учитель физики – информатики
В.С.Дубовик
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
I и U

## Slide 2
1. Напряжение измеряется вольтметром. Включается вольтметр параллельно резистору, на котором определяют напряжение.
Чем Rв>R измеряемого участка, тем точнее показания вольтметра.

## Slide 3
Изменение цены деления вольтметра, или расширение его предела, проводят следующим образом:

## Slide 4
2. Сила тока измеряется амперметром. Включается амперметр последовательно с резистором, на котором определяют силу тока.
Чем Ra<R измеряемого участка, тем точнее показания амперметра.
Всегда Ra должно быть << Rн.

## Slide 5
Изменение цены деления амперметра, или расширение его предела, проводят так: к амперметру параллельно присоединяют шунт и нa основании законов параллельного соединения ведут расчеты:

## Slide 7
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. Амперметр сопротивлением Rа = 3 Ом имеет предел измерения силы тока до 2,5 А. Какой длины надо взять манганиновую проволоку диаметром 1 мм для изготовления шунта к амперметру, чтобы увеличить пределы его измерения до 25 А? (Удельное сопротивление манганина р = 4,2*10-7 Ом*м.)
Решение:

## Slide 8
1. Чему равна сила тока в лампочке (см. рисунок), если погрешность прямого измерения силы тока амперметром на пределе измерения 3 А равна 0,15 А, а на пределе измерения 0,6 А равна 0,03 А?

## Slide 9
Согласно рисунку, амперметр подключен к зажимам 0 и 0,6 А. Поэтому определять показания необходимо по нижней шкале. Цена деления этой шкалы равна (0,4-0,2):5=0,02 (А). Показания амперметра равны 0,28 А. Для выбранной шкалы погрешность измерений указана в условии задачи. Она равна 0,03 А.
Ответ: (0,28 ± 0,03) А.

## Slide 10
2. Определите показания вольтметра (см. рисунок), если погрешность прямого измерения напряжения составляет половину цены деления вольтметра.
Цена деления вольтметра определяется следующим расчетом:
(2–1):5=0,2 (В).
Показания вольтметра равны 2 В.
Погрешность измерения, согласно условию задачи, составляет половину цены деления, т.е. 0,1 В.
Ответ: (2,0 ± 0,1) В.

## Slide 11
3. На рисунке приведена электрическая цепь для измерения сопротивления реостата. Погрешности измерения силы тока в цепи и напряжения на реостате равны половине цены деления амперметра и вольтметра. Чему равна по результатам этих измерений сила тока в цепи?
В бланк ответов № 1 перенесите только числа, без пробелов и других дополнительных символов.
0 | , | 5 | 0 | 0 | 0 | , | 0 | 2 | 5

## Slide 12
4. При проведении лабораторной работы ученик собрал электрическую цепь по схеме на рисунке и записал показания амперметра и вольтметра. Погрешность измерения силы тока и напряжения равна цене деления шкалы соответствующих приборов. Запишите значение силы тока с учетом погрешности.
В бланк ответов № 1 перенесите только числа, без пробелов и других дополнительных символов.
0 | , | 2 | 1 | 0 | , | 0 | 2 |  | 

## Slide 13
5. На рисунке показана схема участка электрической цепи. По участку АВ течет постоянный ток I 4 А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр, если сопротивление r = 1 Ом?
Ответ: В.
2

## Slide 14
6. Пять одинаковых резисторов с сопротивлением r = 1 Ом соединены в электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. По участку АВ идет ток I = 4 А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр?
7

## Slide 15
7. Пять одинаковых резисторов с сопротивлением 1 Ом соединены в электрическую цепь, через которую течет ток I = 2 А (см. рис.). Какое напряжение показывает идеальный вольтметр?
3

## Slide 16
8. Через участок цепи (см. рисунок) течёт постоянный ток 1=4 А. Какую силу тока показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.
2

## Slide 17
9. На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из резистора, реостата, ключа, вольтметра, подключённого к батарее, и амперметра.
Составьте принципиальную электрическую схему этой цепи и, используя законы постоянного тока, объясните, как изменятся (увеличится или уменьшится) сила тока в цепи и напряжение на батарее при перемещении движка реостата в крайнее правое положение.

## Slide 18
10. На рисунке приведена схема электрической цепи, собранной учеником для исследования зависимости силы тока, проходящего через резистор, от напряжения на нём. На рисунках 1 и 2 показаны шкалы амперметра и вольтметра.
Какова будет сила тока в цепи при напряжении на резисторе 5,4 В? Ответ округлите до десятых.
0,7

## Slide 19
Вопросы из теста

## Slide 20
2. По какой схеме (рис.) вольтметр точно измеряет напряжение на резисторе R, если R>>Ra?

## Slide 21
3. По какой схеме (рис.) амперметр наиболее точно измеряет силу тока, протекающего через резистор R , если RRв?

## Slide 22
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Решение задач

## Slide 23
Квадратные медные пластины одинаковой толщины, площади которых 1 см2 и 1 м2, включены в цепь. Найдите отношение сопротивлений пластин (рис.).
= 1

## Slide 24
1. Схема, представленная на рисунке, симметрична относительно прямой, проходящей через точки А и В.
2. Поэтому потенциалы точек С и D одинаковы.
3. Совместим точки С и D в узел, получим эквивалентную схему.
МЕТОД СИММЕТРИИ

## Slide 25
МЕТОД РАЗМНОЖЕНИЯ УЗЛОВ

## Slide 26
МЕТОД «РАСЩЕПЛЕНИЯ» УЗЛОВ

## Slide 27
РЕКУРЕНТНЫЙ МЕТОД
Рекуррентными методами решения задач называют обычно такие методы, при которых задача решается по шагам, причем на n-м шаге надо использовать результаты, полученные на предшествующих шагах. Рекуррентные методы в задачах расчета сопротивлений цепей особенно удобны, когда схема имеет повторяющуюся структуру и число сопротивлений велико.

## Slide 28
Из 12 одинаковых резисторов сопротивлением R=8 Ом изготовили конструкцию, схема которой приведена на рисунке. К двум указанным на рисунке точкам подсоединили омметр. Какое сопротивление покажет прибор? Ответ выразить в Ом, округлив до целых.

## Slide 29
http://kvant.mccme.ru/1972/02/metody_rascheta_ekvivalentnyh.htm

## Slide 30
2. Определите среднюю скорость упорядоченного движения свободных электронов в медном проводнике сечением 1 мм2, если сила тока в нем 10 А. На каждый атом меди приходится по два электрона проводимости. Ответ запишите в мкм/с.
= = 370 мкм/с

## Slide 31
3. На рисунке показана зависимость сопротивления проводника площадью сечения 1 мм2 от его длины. Чему равно удельное электрическое сопротивление вещества, из которого сделан проводник? (Ответ записать в Ом*мм2/м)
=0,2

## Slide 32
2. Определите плотность тока, если известно, что за 10с через поперечное сечение проводника прошло 100Кл электричества. Диаметр проводника 0,5мм.
Решение: