## Slide 1
г. Саратов
2021 – 2022 уч. г.
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение
«Средняя Общеобразовательная Школа №72»
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОЛЕБАНИЯ
Презентацию подготовил
учитель физики – информатики
В.С.Дубовик

## Slide 2
Электрические колебания
Содержание теоретического материала
Электрические свободные колебания.
Переменный ток.

## Slide 3
Электрические свободные колебания
Периодические изменения заряда q, силы тока I и напряжения U называют электрическими свободными колебаниями.
Колебательный контур
Он состоит из катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью С. Если зарядить конденсатор до напряжения UО, то в начальный момент времени t1=0 на обкладках конденсатора установятся амплитудные значения напряжения UО и заряда q0=CU0, Свободные электромагнитные колебания можно наблюдать на экране осциллографа.

## Slide 4
Полная энергия системы W равна энергии электрического поля Wэл:
Если цепь замыкают, то начинает течь ток. Вследствие самоиндукции в катушке конденсатор разряжается не мгновенно, а постепенно. При этом ток увеличивается, достигая своего максимального значения I0 в момент времени t2=T/4, а заряд на конденсаторе становится равным нулю:

## Slide 5
В следующий момент времени ток течет в том же направлении, уменьшаясь до нуля, что вызывает перезарядку конденсатора. В момент времени t3=T/2 заряд q = q0, напряжение U=U0, ток I = 0.
Затем конденсатор снова разряжается, ток через индуктивность течет в обратном направлении. Через промежуток времени Т система приходит в исходное состояние. Завершается полное колебание, процесс повторяется.

## Slide 7
В любой момент времени энергия:

## Slide 8
Уравнение свободных электромагнитных колебаний
В контуре полная энергия W остается постоянной в течение всего времени:
Так как полная энергия контура является величиной постоянной то:
L в числителе.

## Slide 10
Амплитуда свободных электромагнитных колебаний
Период колебания
https://youtu.be/gHDpVJVch6Q
https://youtu.be/EZxVAFgdVg0

## Slide 11
Томсон, Уильям (лорд Кельвин)

## Slide 12
Генератор
высокочастотных электромагнитных колебаний
1. В природе любые колебания колебательной системы без воздействия внешних сил - затухающие.
2. Системы, в которых генерируются незатухающие колебания за счет поступления энергии от источника внутри системы, называются автоколебательными.
3. Колебания, существующие в системе без воздействия на нее внешних периодических сил, называются автоколебаниями.

## Slide 13
Примеры автоколебательных систем: электрический звонок, свисток, часы, органные трубы, автогенераторы, наше сердце, легкие, голосовые связки.

## Slide 14
Получение
незатухающих колебаний в контуре
Незатухающие колебания установятся в том случае, если контур будет подключаться к источнику только в первую половину периода. Для выполнения такого условия ключ должен замыкать и размыкать цепь с частотой, соответствующей частоте электромагнитных колебаний контура.

## Slide 16
1. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре. Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 9 раз больше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)
ЗАДАЧИ ЕГЭ
Ответ: 40.

## Slide 17
2. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с индуктивностями L1 = 1мкГн и L2=2мкГн, а также два конденсатора, ёмкости которых C1= 30пФ и C2= 40пФ. С какой наибольшей собственной частотой ν можно составить колебательный контур из двух элементов этого набора? (Ответ выразите в мегагерцах и округлите до целого числа.)
Ответ: 29.

## Slide 18
3. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре с последовательно включенными конденсатором и катушкой, индуктивность которой равна 0,2 Гн.
Ответ: 2,5.

## Slide 19
4. Конденсатор подключен к идеальному источнику тока последовательно с резистором R = 20 кОм (см. рис.). В момент времени t = 0 ключ замыкают. В этот момент конденсатор полностью разряжен. Результаты измерений силы тока в цепи, выполненных с точностью ±1 мкА, представлены в таблице. Чему равно напряжение на конденсаторе в момент времени t = 3 с? (Ответ дайте в вольтах.)
Ответ: 5,7.

## Slide 20
Переменный ток

## Slide 21
История открытия переменного тока
Считается, первые генераторы переменного тока созданы в 30-е годы XIX века. Майкл Фарадей экспериментально исследовал магнитные поля. Опыты вызывали ревность сэра Хемфри Дэви, критиковавшего ученика за плагиат. Сложно потомкам выяснить правоту, факт остается фактом: переменный ток полвека просуществовал невостребованным.
При движении соленоида с током внутри проволочной катушки в ней возникает ток
«Трансформатор Фарадея»
Фарадей
(1842 год),
художник
Томас Филлипс
Гемфри Дэви художник
Томас Филлипс

## Slide 22
История открытия переменного тока
Впервые переменным токам стали уделять внимание ввиду коммерческой ценности после появления на свет изобретений, созданных Николой Тесла. Война токов — противостояние Томаса Эдисона и Николы Теслы (а также Джорджа Вестингауза) в борьбе за использование постоянного и переменного тока соответственно. «Война» продолжалась свыше ста лет и закончилась в конце ноября 2007 года с окончательным переходом Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.
Т. Эдисон
Н. Тесла
Дж. Вестингауз

## Slide 23
Если рамку равномерно вращать в магнитном поле (вокруг оси OO'Y то магнитное поле внутри рамки все время меняется в соответствии с формулой Ф=BSсosα, S — площадь рамки, α - угол между нормалью n к плоскости рамки и вектором В. Если рамка вращается равномерно с угловой скоростью 𝜔 то α=𝜔t. Если начальный момент времени выбран так, что при t = 0, α = О (соответствует рис.), то Ф=BScos𝜔t.
Получение переменного тока

## Slide 24
Ф=BScos𝜔t.

## Slide 25
Переменный ток
Ток, изменяющийся по направлению и величине по гармоническому закону, называется переменным.

## Slide 26
1. В рамке, содержащей 100 витков и равномерно вращающейся в однородном магнитном поле, поток магнитной индукции меняется по закону Ф=2·103cos(314t)Вб. Определите зависимость возникающей в рамке ЭДС от времени. Как изменится зависимость ЭДС от времени при увеличении круговой частоты вращения рамки в 2 раза?
1

## Slide 27
2. Значение ЭДС, вырабатываемой генератором переменного тока, меняется по закону: ε=125cos(100πt)В. Определите максимальное значение ЭДС, период, частоту и начальную фазу. Найдите значение ЭДС в момент времени t= 1/300 с.

## Slide 30
Для самостоятельного решения

## Slide 32
Работа и устройство генератора переменного тока
Работа основана на явлении электромагнитной индукции.
Устройство
1. Обмотка статора с большим числом витков, размещенных в его пазах. В ней наводится ЭДС.
2. Станина, внутри которой размещены статор и ротор.
3. Ротор (вращающаяся часть генератора) создает магнитное поле от электромашины постоянного тока. Может иметь р пар полюсов.
4. Статор состоит из отдельных пластин для уменьшения нагрева от вихревых токов. Пластины — из электротехнической стали.
5. Клеммный щиток на корпусе станины для снятия напряжения.
При равномерном вращении ротора в обмотках статора наводится ЭДС: где максимальное значение ЭДС.

## Slide 33
Нагрузка в цепи переменного тока
Активное сопротивление
Электрические устройства, преобразующие
электрическую энергию во внутреннюю, называются активными сопротивлениями.
Высокоомные провода, спирали нагревательных приборов, резисторы — активные сопротивления.

## Slide 34
1. Мгновенное значение напряжения меняется по гармоническому закону
Активное сопротивление
2. Мгновенное значение силы тока пропорционально мгновенному значению напряжения и совпадает по фазе:

## Slide 35
3. Мгновенное значение мощности равно:
Среднее значение мощности
за период в цепи переменного
тока равно:

## Slide 36
4. Действующее значение силы тока получаем из формулы
среднего значения мощности:
Величина, равная квадратному корню из среднего значения
квадрата мгновенного тока, называется действующим значением
переменного тока. Обозначается через I:
=
Действующее значение переменного тока равно силе постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за то же время.

## Slide 37
5. Действующее значение переменного напряжения определятся аналогично действующему значению силы тока:
6. Закон Ома для цепи с активным сопротивлением:
Следовательно:

## Slide 41
-
Ответ: 43,5 кВт.

## Slide 42
3. Сколько времени будет гореть неоновая лампочка, если ее на 1 минуту подключить в сеть переменного тока с действующим напряжением 120 В и частотой 50 Гц. Лампочка зажигается и гаснет при напряжении 84,5 В.

## Slide 43
1. Хорошо проводящая рамка площадью 20 см2 вращается в однородном магнитном поле с индукцией 1,5 Тл перпендикулярной оси вращения рамки, с частотой 50 Гц. Скользящие контакты от рамки присоединены к цепи, состоящей из резистора сопротивлением R1=5 Ом к которому последовательно присоединены два параллельно соединенных резистора сопротивлениями R2=10 Ом и R3=15 Ом. Найти максимальную силу тока, текущего через резистор R3 в процессе вращения рамки. Индуктивностью цепи можно пренебречь.
R1
R2
R3
B
S

## Slide 44
Дано:
S = 2*10-3 м2
B = 1,5 Тл
Ѵ = 50 Гц
R1=5 Ом
R2=10 Ом
R3=15 Ом
I3 max - ?
Решение:
При вращении рамки в магнитном поле в ней возникает ЭДС индукции:
𝐼= е/𝑅
𝐼= е/𝑅

## Slide 47
Напряжение опережает ток по фазе на π/2.

## Slide 61
Источники и литература
1.